## Slide 1: Arduino 陀螺儀機車警示裝置
組別:第四組
成員:吳驍禹、張紘綸、楊少宏

## Slide 2: 目錄
簡介-P.3
背景-P.4
趨勢-P.5
動機-P.6
目的-P.7
描述性項目及事件條列式-P.8
使用個案-P.15
工作分配-P.20

## Slide 3: 簡介
利用MPU6050結合軟體做出一套機車方向警報裝置
使用陀螺儀加速計測量施加在物件上的所有線性力量
將加速計連接物件，即可測量物件的加速度以及施加在物件上的地心引力
Notes: 2. ，單位為毫伏／克 (mV/g)-移動物件可能出現加速等動態運動，同時持續受到重力的靜態力量影響。
3. -在一般的情況下，能夠準確的偵測機車轉彎角度與幅度，判斷機車是否做出轉彎行為，並有效的警示後方來車，且可以利用裝置發出聲響來提醒機車騎士自身，過彎時車身的傾斜角度，是否超過安全範圍，以確保行車安全，降低事故發生機率。

## Slide 4: 背景
由於同樣彎道上以不同的車速轉彎時，隨著車速的提高，因離心力變大的原因，傾斜角度也需跟著變大。以一般道路來說，安全傾斜角度為25度~30度，超過安全的傾斜角度就有可能會滑倒或衝入對向車道造成意外。

## Slide 5: 趨勢
在現今的社會裡，機車具有以下優缺點:
優點-
①低成本
②人口密度
③機動性高
④省油
⑤省時間
⑥車位好找
所以現在如何減少交通事故的發生也是一個很熱門的議題。
缺點-
①車速過快
②不遵守交通規則
③轉彎過於傾斜角度造成自摔

## Slide 6: 動機
利用軟硬體整合的方式結合手機軟體和晶片做出能感測車體傾斜角度和警示車主的APP
人手一機
已有能感測傾斜角度的硬體

## Slide 7: 目的
利用Arduino控制板與MPU-6050晶片做出一個陀螺儀感測裝置，並在超過安全傾斜角度的情況下發出警示，也會提醒左右轉。
藉由Wi-Fi連結手機app傳送訊息給周圍10米內的車輛，對車主發出訊息及聲音警示，防止因視野死角而看不見機車的情況。
也可以將這個裝置運用在汽車和無人機上。

## Slide 8
描述性項目 | 事件條列式
1.客戶騎上車後，插入鑰匙點火後，即可啟動警示裝置。 | 客戶+啟動+警示裝置
2.接著客戶能看到警示裝置所連接的LCD屏上會顯示“歡迎使用陀螺儀機車警示裝置”，熄火停车后会显示“谢谢使用”。 | 客戶+讀取+感謝詞
3.客戶騎車時，警示裝置會實時記錄車身的傾斜角度，並記錄在裝置中。 | 警示裝置+記錄+傾斜角度

## Slide 9
描述性項目 | 事件條列式
4.若傾斜角度過大，與警示裝置相連的蜂鳴器便會發出警報聲，以此警示客戶。 | 警示裝置+警示+客戶
5.客戶在使用app之前，需先註冊並登陸賬號，才能使用完整功能。 | 客戶+登陸+app
6.每次使用時，客戶可選擇打開手機藍牙功能，將警示裝置與app所綁定的賬戶進行綁定，若連接，便可傳輸警示裝置中的數據。 | 客戶+綁定+警示裝置

## Slide 10
描述性項目 | 事件條列式
7.蜂鳴器發出警報聲的同時，警示裝置也會將此時的傾斜角度顯示在LCD顯示屏上。 | 警示裝置+提示+客戶
8.警示裝置也會將此數據記錄並傳輸回手機上製作的對應的app中，以便客戶之後進行確認與校準。 | 客戶+校準+裝置 客戶+確認+數據
9. 與警示裝置連接的GPS也會記錄使用者的機車傾斜角度過大時所在的具體位置，並傳回手機中的app。 | 警示裝置+記錄+具體位置

## Slide 11
描述性項目 | 事件條列式
10. App中客戶的數據也會上傳到製作者的系統服務器中。 | App+上傳+數據
11.製作者能夠統計什麼樣的客戶人群在什麼樣的路段容易出現“壓車”的情況。 | 製作者+統計+數據
12.製作者針對數據對警示裝置做出相應調整，提前提醒使用者。 | 裝置+提醒+客戶

## Slide 12
描述性項目 | 事件條列式
13.客戶要做出轉彎行為時，警示裝置也會對此進行檢測，並將預行進的方向顯示在LCD顯示屏上。 | 裝置+告知+客戶
14.裝置同時也會大聲鳴嚮蜂鳴器，提醒後方要跟車的大型貨車，以防車禍的發生。 | 裝置+提醒+其他跟車
15.如果後方大型車輛有安裝app，蜂鳴器則不會響起，改用語音播報訊息進行提醒。 | App+提醒+後方大型車輛

## Slide 13
描述性項目 | 事件條列式
16.客戶可通過app選擇接受製作者的體驗改善，或者也可關閉一些路段的提醒。 | 客戶+接受+改善 客戶+關閉+提醒
17.App若與裝置相連，也會實時將數据傳輸至服務器，服務器也會再傳輸給其他大型跟車的車主。 | App+傳輸數据+服務器 服務器+傳輸數据+車主
18.大型跟車的車主的手機若有安裝app並接入wifi網絡或是蜂窩網絡時，便會自動接收訊息。 | App+接收+訊息

## Slide 14
描述性項目 | 事件條列式
19.若大型跟車的車主的app檢測到與騎士較近時，便會自動響起語音播報。 | App+告知+客戶

## Slide 15
使用個案名稱：啟動
行為者：客戶 目標：啟動裝置 前提：客戶需安裝此產品以及騎上機車 結束狀態：將機車熄火 一系列事件： 正常程序---- 客戶騎上車後，插入鑰匙點火後，即可啟動警示裝置。 客戶能看到警示裝置所連接的LCD顯示器上會顯示“歡迎使用陀螺儀機車警示裝置”。 客戶熄火停車後，LCD顯示器上會顯示“謝謝使用” 。
1.客戶騎上車後，插入鑰匙點火後，即可啟動警示裝置。 | 客戶+啟動+警示裝置
2.接著客戶能看到警示裝置所連接的LCD屏上會顯示“歡迎使用陀螺儀機車警示裝置”，熄火停车后会显示“谢谢使用”。 | 客戶+讀取+感謝詞

## Slide 16
使用個案名稱：傳輸數據
行為者：藍芽及App 目標：傳輸數據 前提：客戶需開啟藍芽即安裝App 結束狀態：關閉藍芽 一系列事件： 正常程序---- 裝置偵測到數據，透過藍芽傳輸到手機App。 同時會將GPS記錄的位置傳回手機App。 App將客戶的數據上傳回製作者的系統服務器中。 製作者會統計數據，記錄容易出現壓車情況的位置。 製作者會依數據對裝置進行調整。 服務器會再將數據傳輸給用戶。
8.警示裝置也會將此數據記錄並傳輸回手機上製作的對應的app中，以便客戶之後進行確認與校準。 | 客戶+校準+裝置 客戶+確認+數據
9. 與警示裝置連接的GPS也會記錄使用者的機車傾斜角度過大時所在的具體位置，並傳回手機中的app。 | 警示裝置+記錄+具體位置
10. App中客戶的數據也會上傳到製作者的系統服務器中。 | App+上傳+數據
11.製作者能夠統計什麼樣的客戶人群在什麼樣的路段容易出現“壓車”的情況。 | 製作者+統計+數據
12.製作者針對數據對警示裝置做出相應調整，提前提醒使用者。 | 裝置+提醒+客戶
17.App若與裝置相連，也會實時將數据傳輸至服務器，服務器也會再傳輸給其他大型跟車的車主。 | App+傳輸數据+服務器 服務器+傳輸數据+車主

## Slide 17
使用個案名稱：傳輸訊息
行為者：App 目標：傳輸訊息 前提：客戶需安裝裝置及App 結束狀態：關閉App 一系列事件： 正常程序---- 裝置偵測到傾斜角度過大，將角度顯示在LCD顯示器上。 裝置偵測到即將轉彎時，也會將欲行進方向顯示在LCD顯示器上。 轉彎時響起之蜂鳴器，如附近車輛皆有安裝App，則會使用語音播報進行提醒(如附近有無安裝App之車輛，仍然響起蜂鳴器) 。 若有安裝App並接入wifi，便會自動接收訊息。 若檢測到與附近用戶較近時，便會自動響起語音播報。
7.蜂鳴器發出警報聲的同時，警示裝置也會將此時的傾斜角度顯示在LCD顯示屏上。 | 警示裝置+提示+客戶
13.客戶要做出轉彎行為時，警示裝置也會對此進行檢測，並將預行進的方向顯示在LCD顯示屏上。 | 裝置+告知+客戶
15.如果後方大型車輛有安裝app，蜂鳴器則不會響起，改用語音播報訊息進行提醒。 | App+提醒+後方大型車輛
18.大型跟車的車主的手機若有安裝app並接入wifi網絡或是蜂窩網絡時，便會自動接收訊息。 | App+接收+訊息
19.若大型跟車的車主的app檢測到與騎士較近時，便會自動響起語音播報。 | App+告知+客戶

## Slide 18
使用個案名稱：騎乘
行為者：客戶 目標：預防危險 前提：客戶需安裝此產品以及機車為發動狀態 結束狀態：將機車熄火 一系列事件： 正常程序---- 騎乘時，若進行轉彎動作，裝置會偵測車身傾斜角度，並記錄於裝置中。 裝置同時也會將欲行進的方向顯示在LCD顯示器上，同時大聲鳴響蜂鳴器。 若傾斜角度過大，與裝置相連之蜂鳴器便會發出警報。
3.客戶騎車時，警示裝置會實時記錄車身的傾斜角度，並記錄在裝置中。 | 警示裝置+記錄+傾斜角度
4.若傾斜角度過大，與警示裝置相連的蜂鳴器便會發出警報聲，以此警示客戶。 | 警示裝置+警示+客戶
13.客戶要做出轉彎行為時，警示裝置也會對此進行檢測，並將預行進的方向顯示在LCD顯示屏上。 | 裝置+告知+客戶
14.裝置同時也會大聲鳴嚮蜂鳴器，提醒後方要跟車的大型貨車，以防車禍的發生。 | 裝置+提醒+其他跟車

## Slide 19
使用個案名稱：使用App
行為者：客戶 目標：使用App 前提：客戶需安裝裝置及App 結束狀態：關閉App 一系列事件： 正常程序---- 客戶需先註冊並登入App。 每次使用時，可選擇打開藍芽功能，將裝置與App連接。 客戶可從App中檢視裝置回傳之數據(如:傾斜角度、壓車位置等) 。 客戶可選擇接受製作者的體驗改善或關閉某些度段的提醒。
5.客戶在使用app之前，需先註冊並登入賬號，才能使用完整功能。 | 客戶+登入+app
6.每次使用時，客戶可選擇打開手機藍牙功能，將警示裝置與app所綁定的帳戶進行綁定，若連接，便可傳輸警示裝置中的數據。 | 客戶+綁定+警示裝置
8.警示裝置也會將此數據記錄並傳輸回手機上製作的對應的app中，以便客戶之後進行確認與校準。 | 客戶+校準+裝置 客戶+確認+數據
16.客戶可通過app選擇接受製作者的體驗改善，或者也可關閉一些路段的提醒。 | 客戶+接受+改善 客戶+關閉+提醒

## Slide 20
工作分配
張紘綸：製作ppt，資料整理
吳驍禹：對之前的“描述性項目與事件條列式”部分進行修改
楊少宏：參與討論，編排與校對